## Slide 1: ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM PIC16F877A DHT11
Hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Quang
Thực hiện: Ngô Thanh Tùng
Nguyễn Tài Tuấn

## Slide 2: Tổng quan Section 1

## Slide 3: 1.1. Sơ đồ cấu trúc hệ thống
PIC
PC
DHT11

## Slide 4: 1.2. Cảm biến DHT11
Chi phí thấp
Giao tiếp 1-wire
Bộ tiền xử lý tín hiệu

## Slide 5: 1.2. Cảm biến DHT11
Thông số kỹ thuật:
Điện áp hoạt động: 3V – 5V (DC)
Dải nhiệt độ hoạt động: , sai số
Dải độ ẩm hoạt động: , sai số

## Slide 6: 1.2. Cảm biến DHT11
Cấu tạo:

## Slide 7: 1.2. Cảm biến DHT11
Đo độ ẩm:
Gồm 2 điện cực với chất giữ ẩm ở giữa.
Độ ẩm thay đổi -> độ dẫn điện của chất giữ ẩm thay đổi -> điện trở thay đổi.

## Slide 8: 1.2. Cảm biến DHT11
Đo nhiệt độ:
Gồm 1 cảm biến nhiệt độ NTC (Negative Temperature Coeficient).
Có khả năng tạo thay đổi lớn trong điện trở với sự thay đổi nhỏ trong nhiệt độ nhờ vật liệu đặc biệt.
Notes: NTC – Negative Temperature Coeficient

## Slide 9: 1.3. PIC16F877A
PIC16F877A khá phổ biến, đầy đủ chức năng, phù hợp với các ứng dụng cơ bản.
Một số đặc điểm PIC16F877A:
VĐK 8 bit tầm trung.
RISC CPU hiệu suất cao.

## Slide 10: 1.4. Giao tiếp
Sơ đồ kết nối MCU và DHT11:

## Slide 11: 1.4. Giao tiếp
Truyền dữ liệu giữa DHT11 và PIC16F877A:

## Slide 12: 1.4. Giao tiếp
PL2303 v2
Giao tiếp UART
Truyền dữ liệu giữa PIC16F877A và PC:

## Slide 13: Phát triển Section 2

## Slide 14: 2.1. Mô phỏng trên Proteus

## Slide 15: 2.2. Lập trình cho PIC16F877A
Chương trình chính “main.c”
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "main.h"
#include "uart.h"
#include "dht11.h"
#define UART_TX RC6
#define UART_RX RC7
int uart1[32];
int str[20];
unsigned char humid, temp;
void main(){
TRISC6 = 0; //Set output
TRISC7 = 1; //Set input
//Transmit status and control register
TX9 = 0;
TXEN = 1;
SYNC = 0;
BRGH = 1;
SPBRG = 129;
unsigned char str[20];
while(1)
{
if(DHT11_init())
{
humid = check_humid();
temp = check_temp();
sprintf(str,"%u", temp);
UART_Write_Text(str);
__delay_ms(500);
sprintf(str,"%u", humid);
UART_Write_Text(str);
__delay_ms(500);
}
}
}

## Slide 16: 2.2. Lập trình cho PIC16F877A
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#define DHT11_DATA RB2
#define DHT11_TRIS TRISB2
unsigned char H_humid;
unsigned char H_temp;
unsigned char check_humid(void)
{
return H_humid;
}
unsigned char check_temp(void)
{
return H_temp;
}
int dht11_data[40];
uint8_t DHT11_init(void)
{
DHT11_TRIS = 0; //Set output
DHT11_DATA = 0; //send from MCU 0
__delay_ms(20);
DHT11_DATA = 1; //signal from MCU goes to 1
__delay_us(30);
DHT11_TRIS = 1; //Set input
__delay_us(60);
if(DHT11_DATA) return 0; // Test if signal is low, if high->error
else while(!DHT11_DATA); // Wait for the signal to be high
__delay_us(60);
if(!DHT11_DATA) return 0; // Test if signal is high, if low->error
else while(DHT11_DATA); // Wait for the signal to be low
unsigned char a[5]; // receive data
char j = 0;
char k = 0;
while(j < 5)
{
a[j] = 0;
j++;
}
j = 0;
for(j = 0; j < 5; j++)
{
for(k = 0; k < 8; k++)
{
while(!DHT11_DATA); //wait data to go high
__delay_us(50);
if(DHT11_DATA)
{
a[j] |= (1<<(7 - k));
while(DHT11_DATA); //wait data to go low
}
}
}
int L_humid,L_temp;
int sum;
sum = a[0] + a[1] + a[2] + a[3];
if(sum != a[4]) return 0; //Error
H_humid = a[0];
L_humid = a[1];
H_temp = a[2];
L_temp = a[3];
return 1;
}
Điều khiển DHT11 “dht11.h”

## Slide 17: 2.2. Lập trình cho PIC16F877A
Truyền dữ liệu UART “uart.h”
#define UART_TX RC6
#define UART_RX RC7
#include <string.h>
void UART_init(void)
{
//TRANSMIT STATUS
TX9 = 0; //bit 6
TXEN = 1; //bit 5
SYNC = 0; //bit 4
BRGH = 1; //bit 2
SPBRG = 129; // baud rate is 9600
}
void UART_Write(char data)
{
while(!TRMT);
TXREG = data;
}
void UART_Write_Text(char *text)
{
int i;
for(i=0;text[i]!='\0';i++)
UART_Write(text[i]);
}

## Slide 18: 2.3. Làm mạch in sử dụng Altium
Schematic

## Slide 19: 2.3. Làm mạch in sử dụng Altium
Mạch in

## Slide 20: 2.4. Giao tiếp với PC bằng UART

## Slide 21: 2.5. Lập trình giao diện sử dụng Qt Widgets

## Slide 22: 2.5. Lập trình giao diện sử dụng Qt Widgets

## Slide 23: About Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam aliquet eu mi quis lacinia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ut fermentum a magna ut eleifend. Integer convallis suscipit ante eu varius.
Morbi a purus dolor. Suspendisse sit amet ipsum finibus justo viverra blandit.
Ut congue quis tortor eget sodales.

## Slide 24: Our Promise
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam aliquet eu mi quis lacinia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ut fermentum a magna ut eleifend. Integer convallis suscipit ante eu varius.
Morbi a purus dolor. Suspendisse sit amet ipsum finibus justo viverra blandit.
Ut congue quis tortor eget sodales.

## Slide 25: Large Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

## Slide 26: Thank You
BEST FOR You ORGANICS COMPANY